## Slide 1
  En estos documentos se utilizarán de manera inclusiva términos como: el estudiante, el docente, el compañero u otras palabras equivalentes y sus respectivos plurales, es decir, con ellas, se hace referencia tanto a hombres como a mujeres.
SECTOR METALMECÁNICA | NIVEL 4° MEDIO
MÓDULO 9
MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE DIRECCIÓN Y SUSPENSIÓN

## Slide 2
MÓDULO 9 | MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE DIRECCIÓN Y SUSPENSIÓN
ACTIVIDAD 2
SISTEMA DE SUSPENSIÓN

## Slide 3
Realizar mantenimiento básico de diversos sistemas de vehículos automotrices livianos, semipesados y pesados, de acuerdo a las pautas de mantenimiento del fabricante, de inspección y diagnóstico de fallas.
OBJETIVO DE APRENDIZAJE

## Slide 4
RECORDEMOS
¿QUÉ APRENDIMOS LA ACTIVIDAD ANTERIOR?
SISTEMA DE DIRECCIÓN
2
1
Identificaste las partes y piezas del sistema de dirección, considerando su funcionalidad y lo propuesto en el manual de servicio.
Identificaste los tipos de asistencia de dirección, considerando diferentes sistemas, según lo propuesto en los manuales de servicio.

## Slide 5
ANTES DE COMENZAR
¿Cuál es su funcionamiento?
¡Compartan experiencias con sus compañeros!
ALGUNAS PREGUNTAS
¿Qué es el sistema de suspensión vehicular?
SISTEMA DE SUSPENSIÓN
¿Has tenido experiencia previa en el mantenimiento de este tipo de sistemas?

## Slide 6
Identificarás las partes y piezas del sistema de suspensión, considerando su funcionalidad y lo propuesto en el manual de servicio.
Identificarás los tipos de asistencia de suspensión, considerando diferentes sistemas, según lo propuesto en los manuales de servicio.
1
2
Al término de la actividad estarás en condiciones de:
SISTEMA DE SUSPENSIÓN
2
MENÚ DE LA ACTIVIDAD

## Slide 7
¿QUÉ ES LA SUSPENSIÓN?
Se llama suspensión al conjunto de elementos elásticos que se interponen entre los componentes suspendidos (bastidor, carrocería, pasajeros y carga) y los componentes no suspendidos (ruedas y ejes).

## Slide 8
SUSPENSIÓN
Es el conjunto de piezas fijas y móviles que conectan la carrocería a los neumáticos, absorbiendo las irregularidades del suelo, minimizando y, muchas veces, eliminando los fenómenos físicos que se generan al manejar, para que la conducción sea suave y segura.

## Slide 9
PESO SUSPENDIDO Y NO SUSTENTADO
La carrocería del vehículo y algunos componentes del vehículo como motor, por ejemplo, es llamado peso sustentado, ya que está sustentado por los resortes, la suspensión y sus componentes.
Peso no sustentado
Peso sustentado

## Slide 10
HISTORIA DE LA SUSPENSIÓN
En el siglo XIX los fabricantes de carruajes tenían la preocupación de tratar de hacer más cómodos los vehículos de la época.
Los caminos empedrados eran una tortura para los ocupantes de los antiguos carros de tracción animal, pues la fuerza de cada evento o piedra por donde las ruedas pasaban, se transmitía a todo el carruaje en la misma magnitud.
Así fue como los carruajes de caballos británicos llegaron a equipar muelles (resortes) de madera en el caso de los vehículos ligeros de un caballo, para evitar impuestos, y muelles de acero en vehículos más grandes.

## Slide 11
EJEMPLOS DE CARRUAJES

## Slide 12
FENÓMENOS FÍSICOS
Cuando los grandes inventores empezaron a armar sus máquinas, surgieron junto con ellas, los grandes problemas ya vividos en los tiempos pasados con las carrozas y carruajes: la adherencia al suelo, estabilidad y confort.
Para entender la suspensión y sus componentes, antes se debe entender los fenómenos físicos que la rodean como:
Balanceo o bamboleo.
Cabeceo o inclinación.
Empuje.

## Slide 13
BALANCEO O BAMBOLEO
Debido al movimiento del vehículo en pistas irregulares, los resortes se expanden de un lado y se comprimen de otro, causando así el balanceo o bamboleo.

## Slide 14
CABECEO O INCLINACIÓN
Se refiere a cuando el vehículo tiene oscilaciones hacia arriba y para abajo en relación a su línea de centro, tanto en la parte delantera, como trasera del vehículo.
Esto ocurre cuando el vehículo pasa por depresiones y relieves en la pista. Esto además ocurre cuando se efectúan aceleraciones o frenadas bruscas.

## Slide 15
EMPUJE
Ocurre cuando el vehículo transita en pista ondulada, con velocidad acentuada.

## Slide 16
¡Comparte tus respuestas!
¿Cuántos tipos de suspensión existen?
¿Son todos los sistemas iguales?
REFLEXIONEMOS
HAGAMOS UNA PAUSA

## Slide 17
ELEMENTOS DE SUSPENSIÓN SIMPLES
En las suspensiones simples se utilizan como elementos de unión resortes de acero elástico en forma de:
Ballesta o paquete de resortes
Muelle helicoidal

## Slide 18
ELEMENTOS DE SUSPENSIÓN SIMPLES
Ballesta o paquete de resortes
Muelle helicoidal

## Slide 19
SUSPENSIÓN DEPENDIENTE
Este tipo de suspensión tiene movimientos dependientes entre las ruedas, usada generalmente en vehículos para cargas. Está casi siempre instalada en la parte trasera de los vehículos, pudiendo usar paquete de resortes o resortes helicoidales.
Paquete de Resortes o Ballestas
Resortes de Espiral o Muelle Helicoidal

## Slide 20
SUSPENSIÓN INDEPENDIENTE
Posee movimientos independientes entre las ruedas, usada tanto en las delanteras como en la trasera de los vehículos. Entre las suspensiones independientes, podemos identificar:
McPherson.
Multi LINK.
Suspensión independiente con barra de torsión.
Suspensión Independiente con haz de torsión.
Suspensión Independiente con brazos oscilantes.

## Slide 21
SUSPENSIÓN INDEPENDIENTE MCPHERSON
Posee movimientos independientes entre las ruedas.
La extremidad superior es montada en la carrocería del vehículo con fijación directa en el amortiguador, por medio del amortiguador de caucho (cazoleta) y rodamiento.
Es una de las suspensiones más utilizadas.

## Slide 22
SUSPENSIÓN INDEPENDIENTE MULTI LINK

## Slide 23
SUSPENSIÓN INDEPENDIENTE CON BARBA DE TORSIÓN
Su construcción es parecida con la suspensión de brazos oscilantes, pero en el lugar del resorte helicoidal, es utilizada la barra de torsión.
V

## Slide 24
SUSPENSIÓN INDEPENDIENTE CON BRAZO OSCILANTE
Este tipo de suspensión puede ofrecer una buena sustentación de peso, proporcionando buen confort al dirigir.
La rueda es sustentada por medio de un par de brazos oscilantes.
V

## Slide 25
SUSPENSIÓN DE PARALELOGRAMO DEFORMABLE

## Slide 26
SUSPENSIÓN SEMI INDEPENDIENTE
Posee movimientos casi independientes entre las ruedas. Es construida con eje con perfil en U o C, posibilitando al mismo tiempo gran torsión.

## Slide 27
COMPONENTES DE ÓRGANOS DE RODAJE
CUBOS DE RUEDAS
Se montan en las masas de las ruedas, en donde está instalado el rodamiento que hace a las ruedas deslizarse sobre la superficie.
Pueden montarse cubos tanto en la rueda delantera como en la trasera, y ahí son conectados con las puntas homocinéticas, cuando las ruedas son las que dan la tracción.

## Slide 28
RESORTES DE CAUCHO
Son usados como resortes elásticos, los cuales amortiguan el paso del movimiento a través de ellos. Se conocen como juntas elásticas.
También cumplen la función de guardapolvos.

## Slide 29
RESORTES NEUMÁTICOS
Los resortes neumáticos usan el principio de elasticidad del aire cuando están comprimidos. Habitualmente son conocidos como pulmones, los cuales son de uso común en el transporte de carga y pasajeros (Buses).
Son extremamente suaves y pueden varias su longitud y elasticidad de resorte, alterando la presión del aire, ingresando más aire o reduciendo la cantidad de aire.

## Slide 30
Veamos el siguiente video que nos explica el funcionamiento del sistema de suspensión!
Funcionamiento del sistema de suspensión
VIDEO
VEAMOS EL SIGUIENTE

## Slide 31
¿CUÁNTO APRENDIMOS?
SISTEMA DE SUSPENSIÓN
¡Ahora realizaremos una actividad que resume todo lo que hemos visto! ¡Atentos!
REVISEMOS
2

## Slide 32
ANTES DE COMENZAR LA ACTIVIDAD:
¡ATENCIÓN!
Materiales inflamables: Tener máxima precaución al momento de manipular o extraer el combustible de los sistemas del vehículo (bomba combustible, mangueras de inyección, etc).
Protección obligatoria de la vista: Se utilizarán antiparras siempre que exista riesgo de proyección de partículas a los ojos. (aceites, líquidos refrigerantes y de freno, virutas del disco de freno, uso de circuitos eléctricos, etc).
Protección obligatoria de los pies: Uso obligatorio de zapatos de seguridad al entrar al taller o laboratorio, en casos que exista riesgo de caídas de objetos pesados.
Manipular herramientas cuidadosamente.
Asegurar la integridad física propia y del grupo de trabajo.
Circular solo por las zonas de seguridad demarcadas.
Toda actividad debe desarrollarse bajo supervisión de la persona a cargo del taller o laboratorio.
Protección obligatoria de las manos: Se utilizarán siempre guantes de protección cuando se manipulen cualquier tipo de fluidos, en uso de herramientas e intervención del motor, desarme de partes y trabajo en sistemas eléctricos.

## Slide 33
ACTIVIDAD PRÁCTICA
¡PRACTIQUEMOS!
SISTEMA DE SUSPENSIÓN
Ahora realizaremos una actividad práctica.
Te sugerimos seguir las instrucciones que van
Adjuntas en la guía que el profesor te entregará.
2

## Slide 34
TICKET DE SALIDA
ANTES DE TERMINAR:
SISTEMA DE SUSPENSIÓN
¡No olvides contestar la Autoevaluación y entregar el Ticket de Salida!
¡Hasta la próxima!