## Slide 1
Propiedades De Los Combustibles

## Slide 2
Unidad Uno: Combustibles
Relacionar el principio de funcionamiento de los motores de combustión interna, con la función de los combustibles convencionales y alternativos, de acuerdo su ciclo de trabajo
Aprendizajes Esperados
Objetivo de la clase: Describe el proceso de destilado y define las propiedades fisicoquímicos de los combustibles.

## Slide 3
Destilados del Petróleo
¿Qué es?
Es un proceso de seccionamiento del petróleo realiza mediante las llamadas en torres de fraccionamiento. En esta, el petróleo asciende por la torre su temperatura disminuye, y se divide en distintos combustibles.

## Slide 4
Combustible
Gas
Bencinas
Destilados del Petróleo
Se define como cualquier compuesto que es capaz de liberar energía calórica cuando esta en un proceso de combustión.
Queroseno
Aceites ligeros
Aceites pesados
Alquitrán y asfalto

## Slide 5
Propiedades fisicoquímicas de los combustibles
Poder calorífico
Peso especifico
Destilados del Petróleo
Gravedad especifica
Punto de inflamación
Volatilidad
Curva de destilación
Limite de inflamabilidad
Dosado estequiometrico
Contenido de azufre
Nº de Cetano o hexadecano
Nº de octano
Consumo especifico
Nº de metano

## Slide 6
Poder calorífico
Destilados del Petróleo
Capacidad de un combustible para ceder calor mediante una reacción ideal de oxidación (Combustión).
Poder calorífico inferior
Poder calorífico superior
Es la cantidad de calor producido por la combustión teórica y completa de una unidad de masa o volumen del combustible que condense el vapor de agua que contienen los productos de la combustión.
Es la cantidad de calor producido por la combustión teórica y completa de una unidad de masa o volumen de combustible sin que condensa el vapor de agua que contienen los productos de la combustión.

## Slide 7
Peso especifico
Destilados del Petróleo
Se define como la cantidad de peso en una unidad de volumen
Combustibles pesados
Combustibles livianos.

## Slide 8
Gravedad especifica
Destilados del Petróleo
Es una relación entre el peso especifico o la densidad de un fluido con respecto a el peso especifico o densidad del agua a 4 ªC
Peso especifico
Densidad

## Slide 9
Punto de inflamación
Destilados del Petróleo
temperatura a partir de la cual una mezcla de combustible y aire es capaz de iniciar la reacción.
Importancia:
Si la temperaturas es demasiado elevadas pueden perjudicar el funcionamiento de los componentes del motor.
Si la temperatura es demasiado baja puede disminuir la potencia del motor, puesto que el recorrido de trabajo disminuye.

## Slide 10
Volatilidad
Destilados del Petróleo
se refiere a la facilidad con que un combustible se evapora
Gasolina
Diesel
Importancia:
Si la gasolina no se vaporiza por completo, no se quema correctamente
Si la gasolina se evapora muy fácilmente la mezcla será demasiado pobre para quemar correctamente
Importancia:
Nº 1-d es más volátil, y por tanto más conveniente para el uso en un automóvil, donde hay constantes cambios en la carga y la velocidad
Nº 2-d es menos volátil por lo que se utiliza para mezclas de cargas más altas y velocidades constantes, pero tiene problemas para el arranque en frio.

## Slide 11
Curva de destilación
Destilados del Petróleo
indica la temperatura a la cual se evapora un determinado porcentaje de combustible.

## Slide 12
Dosado estequimetrico
Destilados del Petróleo
es la relación entre la cantidad de aire y la de combustible necesario para que se produzca la combustión completa y sin que falte ni sobre comburente. la mezcla ideal es de 14,7 partes de aire en peso por 1 parte de combustible en peso
Rico
Pobre
Notes: Nox oxido de nitrogeno y co monoxido de carbono

## Slide 13
Limite de inflamabilidad
Destilados del Petróleo
Se definen los límites de inflamabilidad como los límites extremos de concentración de un combustible dentro de un medio oxidante en cuyo seno puede producirse una combustión
Limite de inflamabilidad inferior
Limite de inflamabilidad
superior
Notes: Nox oxido de nitrogeno y co monoxido de carbono

## Slide 14
Contenido de azufre
Destilados del Petróleo
Regulaciones alrededor del mundo limitan la cantidad de azufre que pueden tener una variedad de combustibles, con atención particular en la gasolina diesel. Por muchos años, la gasolina diesel de carretera ha sido limitada a tener una máxima concentración de azufre de 10-15 ppm
Desventajas:
Deposición de lacas negras en las zonas internas de las camisas de cilindros
Desgaste corrosivo por alta temperatura en las válvulas de escape, asientos de válvulas y zonas del pistón directamente expuestas a la combustión
Notes: Nox oxido de nitrogeno y co monoxido de carbono

## Slide 15
Consumo especifico
Destilados del Petróleo
Es la cantidad de combustible que necesita un motor para suministrar una determinada unidad de potencia por unidad de tiempo. El consumo específico es una forma de expresar el rendimiento del motor, en el sentido que relaciona consumo con prestaciones. Cuanto menor sea el consumo específico de un motor, mejor es su rendimiento
Notes: Nox oxido de nitrogeno y co monoxido de carbono

## Slide 16
Nº de octano
Destilados del Petróleo
número normalizado para caracterizar la resistencia de un combustible (bencina) para llegar a producir detonación o autoencendido en un motor de referencia.
A mayor Nº de octano menor violencia a la explosión
A menor Nº de octano mayor violencia en la explosión
Notes: Nox oxido de nitrogeno y co monoxido de carbono

## Slide 17
Nº de Cetano
Destilados del Petróleo
es la medida de la capacidad de auto ignición (temperatura mínima para comenzar arder) del combustible (diesel), redundando en la calidad de ignición y posterior combustión.
A mayor Nº de Cetano menor esfuerzo del motor
A menor Nº de Cetano mayor esfuerzo del motor
Notes: Nox oxido de nitrogeno y co monoxido de carbono

## Slide 18
Nº de Metano
Destilados del Petróleo
número normalizado para caracterizar la capacidad del gas natural para no llegar a producir detonación en los motores.
A mayor Nº de metano menor violencia a la explosión
A menor Nº de metano mayor violencia a la explosión
Notes: Nox oxido de nitrogeno y co monoxido de carbono